## Slide 1: Bureau de piste ATS et bureau d'information aéronautique
ARO et AIS : deux services au sol au cœur de la préparation du vol
Notes: Présentation des deux bureaux qui accueillent le pilote avant le vol : l'ARO (plans de vol) et l'AIS (information aéronautique).

## Slide 2: Deux bureaux, un même objectif
Bureau de piste ATS (ARO)
ATS Reporting Office · Annexe 11, Doc 4444
Reçoit les comptes rendus relatifs aux services de la circulation aérienne et les plans de vol déposés avant le départ.
Bureau d'information aéronautique (AIS)
Annexe 15, Doc 10066 (PANS-AIM)
Met à disposition l'information aéronautique avant le vol et recueille les observations des équipages après le vol.

## Slide 3: Les missions du bureau de piste ATS
Recevoir et contrôler les plans de vol
Format, route, niveaux, équipements (cases 10 et 18), horaires, dégagements.
Transmettre sur le réseau RSFTA (AFTN)
Vers la tour, l'approche, le CCR et les FIR traversées ; via l'IFPS en Europe.
Traiter les messages associés
Modification, retard, annulation, départ et arrivée.
Recevoir les comptes rendus et alerter
Arrivées sans organe ATS sur place ; contribue au déclenchement des phases d'alerte.
Définition OACI
« Organe chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol présentés avant le départ. »

## Slide 4: Le cycle de vie d'un plan de vol
1
Dépôt
Le pilote ou l'exploitant dépose le FPL (au moins 60 min avant le départ en général).
2
Contrôle
L'ARO vérifie le formulaire et sa cohérence avec l'AIP et les NOTAM.
3
Diffusion
Le FPL part sur le RSFTA vers tous les organes ATS concernés.
4
Vol
Messages DEP, puis CHG ou DLA si besoin.
5
Clôture
Message ARR ou compte rendu d'arrivée : le plan de vol est clos.

## Slide 5: Les principaux messages ATS
FPL
Plan de vol déposé
CHG
Modification d'un plan de vol
DLA
Retard au départ
CNL
Annulation du plan de vol
DEP
Départ effectif de l'aéronef
ARR
Arrivée, clôture du plan de vol

## Slide 6: Le bureau AIS : avant et après le vol
Avant le vol (pré-vol)
Exposé verbal ou documentation (briefing)
Bulletins d'information prévol (PIB)
NOTAM en vigueur sur la route et aux aérodromes
État des pistes, aides radio et zones réglementées
Après le vol (post-vol)
Recueil des observations des équipages
Aide radio en panne, péril aviaire, état de piste…
Transmission au service AIS central
Émission éventuelle d'un NOTAM

## Slide 7: La documentation du bureau AIS
AIP
Publication d'information aéronautique : la référence permanente (GEN, ENR, AD).
NOTAM
Avis temporaires urgents : fermeture de piste, panne d'aide radio, zone active.
AMDT et SUP
Amendements et suppléments qui mettent l'AIP à jour.
AIC
Circulaires d'information : explications, sécurité, réglementation.
PIB
Bulletin prévol : la sélection de NOTAM pour un vol donné.
Cartes
Cartes aéronautiques : en route, approche, aérodrome.

## Slide 8: Plan de vol non clôturé : les phases d'alerte
INCERFA
Phase 1 · Incertitude
Aucune nouvelle 30 min après l'heure prévue d'un compte rendu, ou aéronef non arrivé 30 min après l'heure estimée.
ALERFA
Phase 2 · Alerte
Les recherches menées pendant l'incertitude restent sans résultat, ou des informations font craindre pour la sécurité du vol.
DETRESFA
Phase 3 · Détresse
Les recherches échouent encore, le carburant est épuisé, ou un atterrissage forcé est probable.

## Slide 9: ARO + AIS + MET : le guichet unique du pilote
ARO
Plan de vol
AIS
NOTAM et AIP
MET
Météo (METAR, TAF)
Sur beaucoup d'aérodromes, les trois services partagent un même local, le bureau de piste ou briefing office.
En France : les BRIA (Bureaux Régionaux d'Information et d'Assistance au vol).
Dans les pays de l'ASECNA : on parle couramment de « bureau de piste ».
Le pilote consulte NOTAM et météo, puis dépose son plan de vol.

## Slide 10: À retenir
L'ARO reçoit, vérifie et diffuse les plans de vol, puis suit leur clôture.
L'AIS informe avant le vol et recueille les observations après le vol.
Un plan de vol non clôturé déclenche les phases INCERFA, ALERFA puis DETRESFA.